附表一 甲級公用天然氣導管承裝業應具備之工具及設備

| 工具設備 | 說明 |
| --- | --- |
| 欄柵 （維護交通安全設施） | 依「道路施工交通安全設施須知」規定辦理。 |
| 夜間注意標示燈 | 警示燈（閃亮燈）、小紅燈(依道路施工交通安全設施須知規定辦理)。 |
| 混凝土拆毀機 | 油壓或電動附夯土用零件。 |
| 切管機 | 100 mm-300 mm鑄鐵管用。15 mm-80 mm鋼管用。 |
| 止回扳手 | 迫緊機械接頭螺栓用。 |
| 鑽孔器 | 附鞍（100-300 mm）鑄鐵管用。附鑽頭（20-40 mm）鋼管用。 |
| 鑽孔錐 | 20-50 mm。 |
| 橡皮止氣球 | 100-300 mm。 |
| 橡膠塞頭 | 20-300 mm各種口徑。 |
| 急救箱 | 應備有救急藥品。 |
| 安全護具 | 安全帽、安全鞋、安全帶、安全網等。 |
| 空氣呼吸器 |  |
| 電動絞紋（牙）器 | 15-80 mm。 |
| 水平尺 | 20-60 mm。 |
| 水柱壓力計 | 400 mm水柱。 |
| 自記壓力計 | 低壓支管0-1000 mm水柱 二小時，中壓管0-5 kg/cm2 二十四小時， |
|  | 低壓本管0-0.5 kg/cm2 四小時，高壓管0-50 kg/cm2 二十四小時。 |
| 直流電工作燈 |  |
| 防爆用手電筒 |  |
| 空氣壓縮機 |  |
| 取心鑽孔機 | 穿牆用 |
| 抽水機 |  |
| 工程車 |  |
| 滅火機 |  |
| 發電機 |  |
| 送風機 |  |
| 柏油路面切割機 |  |
| PE熔接機具 |  |
| PE止氣夾 | 20-160 mm。 |
| 瓦斯檢知器 |  |
| 氧氣濃度測定器 |  |
| 雜項工具 | 包括溫度計、固定架（鋼管用）、捲尺（30 m以上）、剉刀、 錐型絞刀、磁棒、電線（30 m以上）、軟管32-65 mm（4 m長）、打氣桶。 |